DURANGO – X
Perfboard assembly guide

# Boards
## 01 Clocks
Genera las señales periódicas necesarias que requieren el resto de componentes
### Componentes I
Número	Código	Descripción
X1	24.576 MHz	Oscilador de 24,576MHz
U15	74HC4040	Primero contador .Horizontal
U19	74HC4040	Segundo contador. Vertical
U17	74HC21	Puertas AND para resetear contadores

### Conexiones I
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U19	16	VCC
U17	14	VCC
U15	16	VCC
X1	14	VCC
X1	7	GCC
U15	8	GCC
U17	7	GCC
U19	8	GCC
X1	8	U15	10
U15	7	OUT	Q1
U15	6	OUT	Q2
U15	5	OUT	Q3
U15	3	OUT	VA0
U15	2	OUT	VA1
U15	4	OUT	VA2
U15	13	OUT	VA3
U15	12	OUT	VA4
U15	14	OUT	VA5
U15	15	OUT	!DEH / LINE
U15	11	U17B	8
U17B	12	U15	14
U17B	10	U15	15
U17B	9	U15	2
U17B	13	VCC
U19	10	U15	15
U19	9	OUT	VA6
U19	7	OUT	VA7
U19	6	OUT	VA8
U19	5	OUT	VA9
U19	3	OUT	VA10
U19	2	OUT	VA11
U19	4	OUT	VA12
U19	13	OUT	VA13
U17A	1	U19	2
U19	3	U17A	2
U19	5	U17A	5
U19	11	U17A	6
U19	12	U17A	4
U19	12	OUT	!DEV / ! FRAME

### Componentes II
Número	Código	Descripción
U18	74HC85	Primer comparador. Genera sincronismo Horizontal
U20	74HC85	Segundo comparador Genera sincronismo Vertical

### Conexiones II
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U18	16	VCC
U20	16	VCC
U18	8	GCC
U20	8	GCC
U18	10	U15	15
U18	12	U15	14
U18	13	U15	12
U18	15	U15	13
U18	12	U15	14
U18	2	VCC
U18	3	VCC
U18	4	VCC
U18	9	VCC
U18	11	GCC
U18	14	GCC
U20	10	U19	6
U20	12	U19	5
U20	13	U19	3
U20	15	U19	2
U20	1	GCC
U20	9	GCC
U20	11	GCC
U20	14	VCC
U20	2	VCC
U20	4	VCC
U20	3	U19	12

### Componentes III
Número	Código	Descripción
U16 BCD	74HC02	Generación !VA0, HDOT y VCLK
U321	74HC257 ó 157	Multiplexor para seleccionar señales de control HIRES ó COLOR
U22	74HC175	Latch. Caché señales de control de video

### Conexiones III
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U16	14	VCC
U321	16	VCC
U22	16	VCC
U16	7	GCC
U321	8	GCC
U22	8	GCC
U16 B	5	U15	3
U16 B	6	GCC
U16 C	8	GCC
U16 D	12	GCC
U16 B	4	U321	10
U16 C	9	U15	7
U16 D	11	U15	5
U16 A	2	U15	15
U16 A	3	U19	12
U16 C	10	OUT	HDOT
U16 D	13	OUT	VCLK
U16 A	1	U321	5
U321	3	U321	5
U321	15	GCC
U321	1	INPUT	HIRES
U321	11	U16 D	13
U321	13	GCC
U321	14	INPUT	COLOR
U321	12	OUT	RGB
U321	6	GCC
U321	2	GCC
U22	1	VCC
U22	9	U321	9
U22	13	U20	6
U22	12	U18	6
U22	14	U18	1
U22	5	U321	7
U22	4	U321	4
U22	2	OUT	HRDE
U22	6	OUT	!CDE
U22	11	OUT	!HS
U22	14	OUT	!VS

### Entradas
COLOUR
INVERT
HIRES
### Salidas
Q[1..3]: Counter lines
VA[0..13]: Video Address
HDOT:
VCLK: Video Clock
!HS: Horizontal Sync
!VS: Vertical Sync
HRDE: High Resolution Display Enable
!CDE:
RGB: RGB / Grayscale flag for colour mode

## SCART
### Componentes I
Número	Código	Descripción
U23	74HC175	Combina sincronismos e invierte HIRES
U227	74HC20	Carga y habilita HIRES
U127	74HC245	Habilita el modo color
R825	220K
R128	1K8
R231	0K

### Conexiones I
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U23	16	VCC
U227	14	VCC
U127	20	VCC
U23	8	GCC
U227	7	GCC
U127	10	GCC
U23 A	1	INPUT	!VS
U23 A	2	INPUT	!HS
U23 C	9	INPUT	HPIX
U23 C	10	INPUT	INVERT
R231	1	INPUT	HRDE
U227 B	10	R231	2
U23 D	12	U227 B	8
U23 D	13	VCC
U23 D	13	R825	1
U23 D	12	R825	2
U227 B	12	VCC
U227 B	13	VCC
U127	2	INPUT	IGH
U127	4	INPUT	IR
U127	6	INPUT	IGL
U127	8	INPUT	IB
U127	2	U127	3
U127	4	U127	5
U127	6	U127	7
U127	8	U127	9
R128	1	INPUT	!CDE
U127	19	R128	2
U127	1	VCC

### Componentes II
Número	Código	Descripción
J105	SCART	Euroconector
Q4	BC548	Mezcladorcillo
Q5	BC548	Mezcladorcillo
Q306	BC548	Conmutador RGB. El que gasta
Q3	BC548	Audio
R107	4K6 ó 4K7
R108	12K
R109	22K ó 10K
R110	470
R21	470
R220	3K3
R19	6K8

### Conexiones II
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U127	18	R107	1
U127	16	R108	1
U127	14	R109	1
U127	12	R110	1
U127	18	U127	17
U127	16	U127	15
U127	14	U127	13
U127	12	U127	11
R107	2	R21	1
R108	2	R21	1
R109	2	R21	1
R110	2	R21	1
R220	1	U23 D	11
R220	2	R21	1
R19	1	U23 B	6
R19	2	R21	1

### Entradas
!HS
!VS
HRDE
!CDE
RGB
HPIX
INVERT
IGH
IR
GL
IB
### Salidas
SCART

## VDU
### Componentes
Número	Código	Descripción
U124	74HC574	Registro del modo COLOR
U224	74HC166	Registro desplacamiento HIRES
U125	74HC157	Multiplezor I/D COLOR
U126	74HC86	Invierte el modo COLOR

## CPU
### Componentes
Número	Código	Descripción
U1	65C02	Microprocesador
J9	CARTRIDGE	Cartucho
U8	74HC132	Reset e interrupciones
U9	74HC00	Glue Logic básica
U14	74HC4040	Contador interrupciones
Q1	BC548	E/S datos Raspi
Q2	BC548	Reloj Raspi

## E/S
### Componentes
Número	Código	Descripción
U11	74HC688	Detector de página E/S, $DF
U10	74HC139	Decodificador de dispositivo E/S
U12	74HC74	Control de interrupciones y sonido
U32	74HC365	Buffer de direcciones de puerto

## EXTRA
### Componentes
Número	Código	Descripción
U31	74HC245	Buffer de datos del puerto
U529	74HC139	Decodificador de dispositivo extra gráfica
U530	74HC367	Lectura de modo de vídeo
U428	74HC174	Registro del modo de vídeo

## MULTIPLEXORES
### Componentes
Número	Código	Descripción
U3	62256	RAM 32Kb
U13	74HC32	Validador escritura. Retraso escritura
U6	74HC157	Multiplexado direcciones altas
U7	74HC157	Multiplexado direcciones altas
U104	74HC257	Multiplexado direcciones bajas color
U105	74HC257	Multiplexado direcciones bajas color
U204	74HC257	Multiplexado direcciones bajas HIRES
U205	74HC257	Multiplexado direcciones bajas HIRES