DURANGO – X
Perfboard assembly guide

# Boards
## Clocks
Genera las señales periódicas necesarias que requieren el resto de componentes
### Componentes I
Número	Código	Descripción
X1	24.576 MHz	Oscilador de 24,576MHz
U15	74HC4040	Primero contador .Horizontal
U19	74HC4040	Segundo contador. Vertical
U17	74HC21	Puertas AND para resetear contadores

### Conexiones I
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U19	16	VCC
U17	14	VCC
U15	16	VCC
X1	14	VCC
X1	7	GCC
U15	8	GCC
U17	7	GCC
U19	8	GCC
X1	8	U15	10
U15	7	OUT	Q1
U15	6	OUT	Q2
U15	5	OUT	Q3
U15	3	OUT	VA0
U15	2	OUT	VA1
U15	4	OUT	VA2
U15	13	OUT	VA3
U15	12	OUT	VA4
U15	14	OUT	VA5
U15	15	OUT	!DEH / LINE
U15	11	U17B	8
U17B	12	U15	14
U17B	10	U15	15
U17B	9	U15	2
U17B	13	VCC
U19	10	U15	15
U19	9	OUT	VA6
U19	7	OUT	VA7
U19	6	OUT	VA8
U19	5	OUT	VA9
U19	3	OUT	VA10
U19	2	OUT	VA11
U19	4	OUT	VA12
U19	13	OUT	VA13
U17A	1	U19	2
U19	3	U17A	2
U19	5	U17A	5
U19	11	U17A	6
U19	12	U17A	4

### Componentes II
Número	Código	Descripción
U18	74HC85	Primer comparador. Genera sincronismo Horizontal
U20	74HC85	Segundo comparador Genera sincronismo Vertical

### Conexiones II
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U18	16	VCC
U20	16	VCC
U18	8	GCC
U20	8	GCC
U18	1	OUT	!VS
U18	10	U15	15
U18	12	U15	14
U18	13	U15	12
U18	15	U15	13
U18	6	OUT	UHS
U18	2	VCC
U18	3	VCC
U18	4	VCC
U18	9	VCC
U18	11	GCC
U18	14	GCC
U20	10	U19	6
U20	12	U19	5
U20	13	U19	3
U20	15	U19	2
U20	1	GCC
U20	9	GCC
U20	11	GCC
U20	14	VCC
U20	2	VCC
U20	4	VCC

### Componentes III
Número	Código	Descripción
U16 BCD	74HC02	Generación !VA0
U321	74HC257 ó 157	Multiplexor para seleccionar señales de control HIRES ó COLOR
U22	74HC175	Latch. Caché señales de control de video
U23 AB	74HC86	Puertas XOR para generar !CSYNC
¿U227?

### Entradas
N/A
### Salidas
Q[1..3]
VA[0..13]: Video Address
CSYNC: Sincronismos video
!DEH: Display Enable Horizontal

VCLK: Reloj del procesador
!PE: Carga de datos gráficos paralelos del bus de datos para el modo HIRES
HDOT: Reloj para serializar los píxeles del modo HIRES
!VA0: Dirección más baja de reloj (0.768MHz). Controlar el ciclo de gráfia que no se usa en HIRES
DE: Display Enable
UHS: Unlatched Horizontal Sync
UVS: Unlatched Vertical Sync
!VS: Vertical Sync
## Mezcladorcillo
Recibe la información gráfica de los píxeles de los modos HIRES y COLOR, junto con los sincronismos, y los coordina de forma adecuada para generar la señal de TV en el puerto SCART
### Entradas
HVG: High Resolution Video Gated. Pixel del modo HIRES
IGH: Green High modo COLOR
IR: Red modo COLOR
IGL: Green Low modo COLOR
IB: Blue modo COLOR
!CSYNC: Soncronismos combinados
RGB: Indica si se muestra la imagen en color o escala de grises
AUDIO: Audio para enviar a tv
(D)CDE: Delayed Color Display Enable
### Salidas
SCART_7: Blue
SCART_11: Green
SCART_15: Red
SCART_20: Sincronismos
SCART_2 SCART_6: Audio
## VDU
Lee del bus de datos la información gráfica y la convierte en píxeles en el modo HIRES y en los componentes de color de cada pixel en el modo COLOR
### Entradas
D [0..7]
!PE
HDOUT
VCLK
INVERT
### Salidas
HVG: Píxel HIRES
GH: Componente Green High pixel COLOR
R: Componente Red pixel COLOR
GL: Componente Green Low pixel COLOR
B: Componente Blue pixel COLOR
HRDE: High Resolution Display Enable
!DCDE: Display Color Display Enable ???
## RAM
Coordina el acceso a memoria desde la VDU y desde el 6502
### Entradas
VA: Video Address
A: Address
PHI2: Selecciona el bus de direcciones a utilizar, si el acceso es mediante VA o mediante A
Write Enable
### Salidas
D [0..7]

CPU
CPU + ROM + GLUE LOGIC + E/S