# Boards
## 01 Clocks
Genera las señales periódicas necesarias que requieren el resto de componentes
### Componentes I
Número	Código	Descripción
X1	24.576 MHz	Oscilador de 24,576MHz
U15	74HC4040	Primer contador .Horizontal
U19	74HC4040	Segundo contador. Vertical
U17	74HC21	Puertas AND para resetear contadores
U18	74HC85	Primer comparador. Genera sincronismo Horizontal
U20	74HC85	Segundo comparador Genera sincronismo Vertical
U16	74HC02	Generación DE y VCLK
U22	74HC175	Latch. Caché señales de control de video

### Conexiones
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U18	1	U22	6
U18	2	VCC
U18	3	U18	2
U18	4	U18	3
U18	5	NC
U18	6	U22	12
U18	7	NC
U18	8	U16	7
U18	9	U15	16
U18	10	U15	15
U18	11	GCC
U18	12	U15	14
U18	13	U15	12
U18	14	GCC
U18	15	13
U18	16	VCC
X1	1	NC
X1	2	GCC
X1	3	U15	10
X1	4	VCC
U16	1	NC
U16	2	VCC
U16	3	U16	2
U16	4	U22	4
U16	5	U17	13
U16	6	U17	1
U16	7	U18	8
U16	8	U15	5
U16	9	GCC
U16	10	U22	9
U16	11	U16	12
U16	12	GCC
U16	13	NC
U16	14	VCC
U22	1	U22	16
U22	2	NC
U22	3	DIN	A4
U22	5	U20	6
U22	6	DIN	A5
U22	7	NC
U22	8	GCC
U22	9	DIN	A3
U22	10	NC
U22	11	DIN	A6
U22	13	U22	4
U22	14	NC
U22	15	NC
U22	16	VCC
U15	1	NC
U15	2	DIN	A11
U15	3	DIN	A12
U15	6	NC
U15	7	NC
U15	8	GCC
U15	9	NC
U15	11	U17	8
U15	12	DIN	A8
U15	13	DIN	A9
U15	14	DIN	A7
U15	15	U17	13
U15	16	VCC
U17	1	U19	12
U17	2	U17	3
U17	3	U19	3
U17	4	U19	5
U17	5	U19	2
U17	6	U19	11
U17	7	GCC
U17	9	VCC
U17	10	U15	2
U17	11	NC
U17	12	U15	14
U17	14	U17	9
U19	1	NC
U19	2	DIN	A26
U19	3	DIN	A27
U19	4	DIN	A25
U19	5	DIN	A28
U19	6	DIN	A29
U19	7	DIN	A30
U19	8	GCC
U19	9	NC
U19	10	U15	15
U19	12	U17	1
U19	13	DIN	A25
U19	14	NC
U19	15	NC
U19	16	VCC
U20	1	U19	2
U20	2	U20	16
U20	3	U17	1
U20	4	U20	16
U20	5	NC
U20	6	U22	5
U20	7	NC
U20	8	U20	9
U20	10	U17	4
U20	11	U20	9
U20	12	U19	6
U20	13	U17	3
U20	14	NC
U20	15	U15	8
U20	16	VCC
DIN	A1	VCC
	A2	GCC
	A3	VCLK
	A4	!CDE
	A5	!VS
	A6	!HS
	A7	VA5
	A8	VA4
	A9	VA3
	A10	VA2
	A11	VA1
	A12	VA0
	A24	VA13
	A25	VA12
	A26	VA11
	A27	VA10
	A28	VA9
	A29	VA8
	A30	VA7
	A31	GCC
	A32	VCC

## 02 SCART
### Componentes
Número	Código	Descripción
U23	74HC86	Combina sincronismos e invierte HIRES
U127	74HC245	Habilita el modo color
R128	1K8
R231	0K
J105	SCART	Euroconector
Q4	BC548	Mezcladorcillo
Q5	BC548	Mezcladorcillo
Q306	BC548	Conmutador RGB. El que gasta
Q3	BC548	Audio
R107	4K6 ó 4K7
R108	12K
R109	22K ó 10K
R110	470
R21	470
R220	3K3
R19	6K8
R16	1K
R18	3K3
R17	6K8
R15	330
C4	100uF
R30	68
C5	100uF
R111	680
R112	470
R113	1K2
R114	470
R122	220

## 03 VDU
### Componentes
Número	Código	Descripción
U124	74HC574	Registro del modo COLOR
U125	74HC157	Multiplexor I/D COLOR
R232	0
R127	1K8

## 04 CPU
### Componentes
Número	Código	Descripción
U1	65C02	Microprocesador
J9	CARTRIDGE	Cartucho
U8	74HC132	Reset e interrupciones
U9	74HC00	Glue Logic básica
U14	74HC4040	Contador interrupciones
Q1	BC548	E/S datos Raspi
Q2	BC548	Reloj Raspi

## 05 E/S
### Componentes
Número	Código	Descripción
U11	74HC688	Detector de página E/S, $DF
U10	74HC139	Decodificador de dispositivo E/S
U12	74HC74	Control de interrupciones y sonido
R6	330
D4	LED rojo
D2	1N4148
D3	1N4148
Q3	BC548
R4	390
R5	100
C2	100nF ó 39n
C3	10uF

## 06 EXTRA
### Componentes
Número	Código	Descripción
U529	74HC139	Decodificador de dispositivo extra gráfica
U530	74HC367	Lectura de modo de vídeo
U428	74HC174	Registro del modo de vídeo
J3	10X9	Conector E/S
RN2	8X220K

## 07 MULTIPLEXORES
### Componentes
Número	Código	Descripción
U3	62256	RAM 32Kb
U13	74HC32	Validador escritura. Retraso escritura
U6	74HC157	Multiplexado direcciones altas
U7	74HC157	Multiplexado direcciones altas
U104	74HC257	Multiplexado direcciones bajas color
U105	74HC257	Multiplexado direcciones bajas color

## 08 INTERFACES
### Componentes
Número	Código	Descripción
U31	74HC245	Buffer de datos del puerto
U32	74HC245	Buffer de direcciones de puerto