DURANGO – X
Perfboard assembly guide

# Boards
## 01 Clocks
Genera las señales periódicas necesarias que requieren el resto de componentes
### Componentes I
Número	Código	Descripción
X1	24.576 MHz	Oscilador de 24,576MHz
U15	74HC4040	Primero contador .Horizontal
U19	74HC4040	Segundo contador. Vertical
U17	74HC21	Puertas AND para resetear contadores

### Conexiones I
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U19	16	VCC
U17	14	VCC
U15	16	VCC
X1	14	VCC
X1	7	GCC
U15	8	GCC
U17	7	GCC
U19	8	GCC
X1	8	U15	10
U15	7	OUT	Q1
U15	6	OUT	Q2
U15	5	OUT	Q3
U15	3	OUT	VA0
U15	2	OUT	VA1
U15	4	OUT	VA2
U15	13	OUT	VA3
U15	12	OUT	VA4
U15	14	OUT	VA5
U15	15	OUT	!DEH / LINE
U15	11	U17B	8
U17B	12	U15	14
U17B	10	U15	15
U17B	9	U15	2
U17B	13	VCC
U19	10	U15	15
U19	9	OUT	VA6
U19	7	OUT	VA7
U19	6	OUT	VA8
U19	5	OUT	VA9
U19	3	OUT	VA10
U19	2	OUT	VA11
U19	4	OUT	VA12
U19	13	OUT	VA13
U17A	1	U19	2
U19	3	U17A	2
U19	5	U17A	5
U19	11	U17A	6
U19	12	U17A	4
U19	12	OUT	!DEV / ! FRAME

### Componentes II
Número	Código	Descripción
U18	74HC85	Primer comparador. Genera sincronismo Horizontal
U20	74HC85	Segundo comparador Genera sincronismo Vertical

### Conexiones II
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U18	16	VCC
U20	16	VCC
U18	8	GCC
U20	8	GCC
U18	1	INPUT	!VS
U18	10	U15	15
U18	12	U15	14
U18	13	U15	12
U18	15	U15	13
U18	12	U15	14
U18	6	OUT	UHS
U18	2	VCC
U18	3	VCC
U18	4	VCC
U18	9	VCC
U18	11	GCC
U18	14	GCC
U20	10	U19	6
U20	12	U19	5
U20	13	U19	3
U20	15	U19	2
U20	1	GCC
U20	9	GCC
U20	11	GCC
U20	14	VCC
U20	2	VCC
U20	4	VCC
U20	3	U19	12
U20	6	OUT	UVS

### Entradas
N/A
### Salidas
Q[1..3]
VA[0..13]: Video Address
UVS: Unlatched Vertical Sync
!FRAME
!VS: Vertical Sync
UHS: Unlatched Horizontal Sync
!LINE

### Componentes III
Número	Código	Descripción
U16 BCD	74HC02	Generación !VA0, HDOT y VCLK
U321	74HC257 ó 157	Multiplexor para seleccionar señales de control HIRES ó COLOR
U22	74HC175	Latch. Caché señales de control de video

### Conexiones III
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U16	14	VCC
U321	16	VCC
U22	16	VCC
U16	7	GCC
U321	8	GCC
U22	8	GCC
U16 B	5	INPUT	VA0
U16 B	6	GCC
U16 C	8	GCC
U16 D	12	GCC
U16 B	4	U321	10
U16 C	9	INPUT	Q1
U16 D	11	INPUT	Q3
U16 A	2	INPUT	!LINE
U16 A	3	INPUT	!FRAME
U16 C	10	OUT	HDOT
U16 D	13	OUT	VCLK
U16 A	1	U321	5
U321	3	U321	5
U321	15	GCC
U321	1	INPUT	HIRES
U321	11	U16 D	13
U321	13	GCC
U321	14	INPUT	COLOR
U321	6	GCC
U321	2	GCC
U22	1	VCC
U22	9	U321	9
U22	13	INPUT	UVS
U22	12	INPUT	UHS
U22	5	U321	7
U22	4	U321	4
U22	2	OUT	HRDE
U22	6	OUT	!CDE
U22	11	OUT	!HS
U22	14	OUT	!VS

### Entradas
Q1
Q3
VA0 / Q4
!LINE
!FRAME
HIRES
COLOR
UVS
UHS
### Salidas
HDOT
VCLK
HRDE
!CDE
!HS
!VS

## SCART
### Componentes
Número	Código	Descripción
J105	SCART	Euroconector
Q4		Mezcladorcillo
Q5		Mezcladorcillo
Q306		Conmutador RGB. El que gasta
Q3		Audio
U23		Combina sincronismos e invierte HIRES
U227		Carga y habilita HIRES
U127		Habilita el modo color

## VDU
### Componentes
Número	Código	Descripción
U124		Registro del modo COLOR
U224		Registro desplacamiento HIRES
U125		Multiplezor I/D COLOR
U126		Invierte el modo COLOR

## BASE
### Componentes
Número	Código	Descripción
U1		Microprocesador
J9		Cartucho
U8		Reset e interrupciones
U9		Glue Logic básica
U14		Contador interrupciones
Q1		E/S datos Raspi
Q2		Reloj Raspi

## E/S
### Componentes
Número	Código	Descripción
U11		Detector de página E/S, $DF
U10		Decodificador de dispositivo E/S
U12		Control de interrupciones y sonido
U32		Buffer de direcciones de puerto

## EXTRA
### Componentes
Número	Código	Descripción
U31		Buffer de datos del puerto
U529		Decodificador de dispositivo extra gráfica
U530		Lectura de modo de vídeo
U428		Registro del modo de vídeo

## MULTIPLEXORES
### Componentes
Número	Código	Descripción
U3		RAM 32Kb
U13		Validador escritura. Retraso escritura
U6		Multiplexado direcciones altas
U7		Multiplexado direcciones altas
U104		Multiplexado direcciones bajas color
U105		Multiplexado direcciones bajas color
U204		Multiplexado direcciones bajas HIRES
U205		Multiplexado direcciones bajas HIRES