DURANGO – X
Perfboard assembly guide
# Interfaces
	02 SCART	01 CLOCKS	03 VDU
01	VCC	VCC
02	!VS	!VS
03	!HS	!HS
04	!CDE	!CDE
05	NC	HRDE
06	NC	NC
07	NC	NC
08	NC	VA13	D0
09	NC	VA12	D1
10	NC	VA11	D2
11	NC	VA10	D3
12	NC	NC	D4
13	NC	VA9	D5
14	NC	VA8	D6
15	NC	VA7	D7
16	HPIX	NC	HPIX
17	NC	VA6
18	INVERT	NC	INVERT
19	NC	COLOR
20	NC	NC
21	RGB	RGB
22	NC	NC
23	NC	NC
24	NC	NC
25	NC	HIRES
26	NC	NC
27	NC	NC
28	NC	NC
29	!PE	NC	!PE
30	NC	NC
31	HRDE	NC
32	NC	NC
33	NC	NC
34	NC	NC
35	NC	VCLK	VCLK
36	NC	HDOT	HDOT
37	NC	NC
38	NC	VA5
39	NC	VA4
40	IGH	VA3
41	NC	VA2
42	IR	VA1
43	VA0	VA0
44	IGL	NC
45	33	Q3
46	Q2	Q2
47	Q1	Q1
48	IB	NC
49	NC	NC
50	AUDIO	NC
51	NC	NC
52	NC	NC
53	NC	NC
54	NC	NC
55	NC	NC
56	GCC	GCC

# Boards
## 01 Clocks
Genera las señales periódicas necesarias que requieren el resto de componentes
### Componentes I
Número	Código	Descripción
X1	24.576 MHz	Oscilador de 24,576MHz
U15	74HC4040	Primer contador .Horizontal
U19	74HC4040	Segundo contador. Vertical
U17	74HC21	Puertas AND para resetear contadores

### Conexiones I
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U19	16	VCC
U17	14	VCC
U15	16	VCC
X1	14	VCC
X1	7	GCC
U15	8	GCC
U17	7	GCC
U19	8	GCC
X1	8	U15	10
U15	7	OUT	Q1
U15	6	OUT	Q2
U15	5	OUT	Q3
U15	3	OUT	VA0
U15	2	OUT	VA1
U15	4	OUT	VA2
U15	13	OUT	VA3
U15	12	OUT	VA4
U15	14	OUT	VA5
U15	15	OUT	!DEH / LINE
U15	11	U17B	8
U15	1	NC
U15	9	NC
U17B	12	U15	14
U17B	10	U15	15
U17B	9	U15	2
U17B	13	VCC
U19	10	U15	15
U19	9	OUT	VA6
U19	7	OUT	VA7
U19	6	OUT	VA8
U19	5	OUT	VA9
U19	3	OUT	VA10
U19	2	OUT	VA11
U19	4	OUT	VA12
U19	13	OUT	VA13
U19	2	U17 A	1
U19	3	U17A	2
U19	5	U17A	5
U19	11	U17A	6
U19	12	U17A	4
U19	12	OUT	!DEV / ! FRAME
U19	1	NC
U19	14	NC
U19	15	NC

### Componentes II
Número	Código	Descripción
U18	74HC85	Primer comparador. Genera sincronismo Horizontal
U20	74HC85	Segundo comparador Genera sincronismo Vertical

### Conexiones II
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U18	16	VCC
U20	16	VCC
U18	8	GCC
U20	8	GCC
U18	10	U15	15
U18	12	U15	14
U18	13	U15	12
U18	15	U15	13
U18	12	U15	14
U18	2	VCC
U18	3	VCC
U18	4	VCC
U18	9	VCC
U18	11	GCC
U18	14	GCC
U18	5	NC
U18	7	NC
U20	10	U19	6
U20	12	U19	5
U20	13	U19	3
U20	15	U19	2
U20	1	GCC
U20	9	GCC
U20	11	GCC
U20	14	VCC
U20	2	VCC
U20	4	VCC
U20	3	U19	12
U20	5	NC
U20	7	NC

### Componentes III
Número	Código	Descripción
U16 BCD	74HC02	Generación !VA0, HDOT y VCLK
U321	74HC257 ó 157	Multiplexor para seleccionar señales de control HIRES ó COLOR
U22	74HC175	Latch. Caché señales de control de video

### Conexiones III
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U16	14	VCC
U321	16	VCC
U22	16	VCC
U16	7	GCC
U321	8	GCC
U22	8	GCC
U16 B	5	U15	3
U16 B	6	GCC
U16 C	8	GCC
U16 D	12	GCC
U16 B	4	U321	10
U16 C	9	U15	7
U16 D	11	U15	5
U16 A	2	U15	15
U16 A	3	U19	12
U16 C	10	OUT	HDOT
U16 D	13	OUT	VCLK
U16 A	1	U321	5
U321	3	U321	5
U321	15	GCC
U321	1	INPUT	HIRES
U321	11	U16 D	13
U321	13	GCC
U321	14	INPUT	COLOR
U321	12	OUT	RGB
U321	6	GCC
U321	2	GCC
U22	1	VCC
U22	9	U321	9
U22	13	U20	6
U22	12	U18	6
U22	14	U18	1
U22	5	U321	7
U22	4	U321	4
U22	2	OUT	HRDE
U22	6	OUT	!CDE
U22	11	OUT	!HS
U22	14	OUT	!VS
U22	3	NC
U22	7	NC
U22	10	NC
U22	15	NC

### Entradas
COLOUR
INVERT
HIRES
### Salidas
Q[1..3]: Counter lines
VA[0..13]: Video Address
HDOT:
VCLK: Video Clock
!HS: Horizontal Sync
!VS: Vertical Sync
HRDE: High Resolution Display Enable
!CDE:
RGB: RGB / Grayscale flag for colour mode

## 02 SCART
### Componentes I
Número	Código	Descripción
U23	74HC86	Combina sincronismos e invierte HIRES
U227	74HC20	Carga y habilita HIRES
U127	74HC245	Habilita el modo color
R825	220K
R128	1K8
R231	0K

### Conexiones I
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U23	14	VCC
U227	14	VCC
U127	20	VCC
U23	7	GCC
U227	7	GCC
U127	10	GCC
U23 A	1	INPUT	!VS
U23 A	2	INPUT	!HS
U23 A	3	U23 B	4
U23 B	5	VCC
U23 C	9	INPUT	HPIX
U23 C	10	INPUT	INVERT
U23 C	8	U227 B	9
R231	1	INPUT	HRDE
U227 B	10	R231	2
U23 D	12	U227 B	8
U23 D	13	VCC
U23 D	13	R825	1
U23 D	12	R825	2
U227 B	12	VCC
U227 B	13	VCC
U227 A	1	INPUT	Q1
U227 A	2	INPUT	Q2
U227 A	4	INPUT	Q3
U227 A	5	INPUT	VA0
U227 A	6	OUT	!PE
U127	2	INPUT	IGH
U127	4	INPUT	IR
U127	6	INPUT	IGL
U127	8	INPUT	IB
U127	2	U127	3
U127	4	U127	5
U127	6	U127	7
U127	8	U127	9
R128	1	INPUT	!CDE
U127	19	R128	2
U127	1	VCC

### Componentes II
Número	Código	Descripción
J105	SCART	Euroconector
Q4	BC548	Mezcladorcillo
Q5	BC548	Mezcladorcillo
Q306	BC548	Conmutador RGB. El que gasta
Q3	BC548	Audio
R107	4K6 ó 4K7
R108	12K
R109	22K ó 10K
R110	470
R21	470
R220	3K3
R19	6K8
R16	1K
R18	3K3
R17	6K8
R15	330
C4	100uF
R30	68
C5	100uF
R111	680
R112	470
R113	1K2
R114	470
R122	220

### Conexiones II
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U127	18	R107	1
U127	16	R108	1
U127	14	R109	1
U127	12	R110	1
U127	18	U127	17
U127	16	U127	15
U127	14	U127	13
U127	12	U127	11
R107	2	R21	1
R108	2	R21	1
R109	2	R21	1
R110	2	R21	1
R220	1	U23 D	11
R220	2	R21	1
R19	1	U23 B	6
R19	2	R21	1
Q4	3	R21	1
Q4	1	R16	1
R16	2	VCC
R21	2	R18	1
R18	2	Q4	2
R17	1	R18	2
R17	2	VCC
R21	2	GCC
Q5	2	Q4	1
Q5	1	VCC
Q5	3	R15	2
R15	1	GCC
C4	1	Q5	1
Q5	3	R30	1
R30	2	C5	1
R111	1	U127	17
R112	1	U127	15
R113	1	U127	13
R114	1	U127	11
R19	2	R21	1
Q306	1	VCC
Q306	2	INPUT	RGB
Q306	3	R122	1
SCART	21	GCC
SCART	21	SCART	13
SCART	13	SCART	9
SCART	9	SCART	5
R111	2	SCART	11
R112	2	SCART	15
R113	2	SCART	11
R114	2	SCART	7
SCART	2	INPUT	AUDIO
SCART	6	SCART	2
SCART	4	GCC
SCART	18	GCC
SCART	8	VCC
R122	2	SCART	16
C4	2	GCC
C5	2	SCART	20

### Entradas
!HS
!VS
HRDE
!CDE
RGB
HPIX
INVERT
IGH
IR
GL
IB
### Salidas
SCART

## 03 VDU
### Componentes
Número	Código	Descripción
U124	74HC574	Registro del modo COLOR
U224	74HC166	Registro desplacamiento HIRES
U125	74HC157	Multiplexor I/D COLOR
U126	74HC86	Invierte el modo COLOR
R232	0
R127	1K8

### Conexiones
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U124	20	VCC
U224	16	VCC
U125	16	VCC
U126	14	VCC
U124	10	GCC
U224	8	GCC
U125	8	GCC
U126	7	GCC
U224	1	VCC
R232	1	INPUT	HDOT
R127	1	INPUT	VCLK
U224	2	INPUT	D0
U224	3	INPUT	D1
U224	4	INPUT	D2
U224	5	INPUT	D3
U224	10	INPUT	D4
U224	11	INPUT	D5
U224	12	INPUT	D6
U224	14	INPUT	D7
U224	6	GND
U224	7	R232	2
U224	9	VCC
U224	13	OUT	HPIX
U224	15	INPUT	!PE
U124	1	GND
U124	2	INPUT	D0
U124	3	INPUT	D1
U124	4	INPUT	D2
U124	5	INPUT	D3
U124	6	INPUT	D4
U124	7	INPUT	D5
U124	8	INPUT	D6
U124	9	INPUT	D7
U124	11	INPUT	VCLK
U124	12	U125	10
U124	13	U125	13
U124	14	U125	6
U124	15	U125	3
U124	16	U125	11
U124	17	U125	14
U124	18	U125	5
U124	19	U125	2
U125	1	R127	2
U125	15	GCC
U125	4	U126 B	4
U125	7	U126 A	1
U125	12	U126 D	12
U125	9	U126 C	9
U126 B	5	INPUT	INVERT
U126 A	2	INPUT	INVERT
U126 D	13	INPUT	INVERT
U126 C	10	INPUT	INVERT
U126 B	6	OUT	IGH
U126 A	3	OUT	IR
U126 D	11	OUT	IGL
U126 C	8	OUT	IB

## 04 CPU
### Componentes
Número	Código	Descripción
U1	65C02	Microprocesador
J9	CARTRIDGE	Cartucho
U8	74HC132	Reset e interrupciones
U9	74HC00	Glue Logic básica
U14	74HC4040	Contador interrupciones
Q1	BC548	E/S datos Raspi
Q2	BC548	Reloj Raspi

## 05 E/S
### Componentes
Número	Código	Descripción
U11	74HC688	Detector de página E/S, $DF
U10	74HC139	Decodificador de dispositivo E/S
U12	74HC74	Control de interrupciones y sonido
U32	74HC245	Buffer de direcciones de puerto
J3	10X9	Conector E/S
R6	330
D4	LED rojo
D2	1N4148
D3	1N4148
Q3	BC548
R4	390
R5	100
C2	100nF ó 39n
C3	10uF

### Conexiones
N Origen	Pin origen	Comp destino	Pin destino
U11	20	VCC
U10	16	VCC
U12	14	VCC
U32	20	VCC
U11	10	GCC
U10	8	GCC
U12	7	GCC
U32	10	GCC
U11	1	INPUT	A13
U11	2	INPUT	A12
U11	4	INPUT	A10
U11	6	INPUT	A8
U11	8	INPUT	A15
U11	11	INPUT	A14
U11	13	INPUT	A7
U11	15	INPUT	A9
U11	17	INPUT	A11
U11	3	VCC
U11	5	VCC
U11	7	VCC
U11	9	VCC
U11	12	VCC
U11	14	VCC
U11	16	VCC
U11	18	VCC
U11	19	OUT	!IO
U11	19	U10 B	15
U10 A	1	U10 B	10
U10 A	2	INPUT	A4
U10 A	3	INPUT	A5
U10 B	14	INPUT	A6
U10 B	13	INPUT	PHI0
U10 A	4	OUT	!108Q
U10 A	5	OUT	!I09Q
U10 A	6	U12 B	11
U10 A	7	U12 A	3
U10 B	9	OUT	!IOC
U10 B	11	NC
U10 B	12	NC
U12 B	10	VCC
U12 A	4	VCC
U12 B	13	INPUT	!RESET
U12 A	1	INPUT	!RESET
U12 B	9	OUT	IEN
U12 B	8	R6	1
R6	2	D4	1
D4	2	GCC
U12 A	6	NC
U12 A	5	D2	1
D3	1	INPUT	AUDIO_IN
D3	2	D2	2
Q3	1	VCC
Q3	2	D2	2
Q3	3	R4	1
R4	2	R5	1
R5	2	GCC
R4	2	C2	1
C2	2	GCC
R4	2	C3	1
C3	2	OUT	AUDIO

## 06 EXTRA
### Componentes
Número	Código	Descripción
U31	74HC245	Buffer de datos del puerto
U529	74HC139	Decodificador de dispositivo extra gráfica
U530	74HC367	Lectura de modo de vídeo
U428	74HC174	Registro del modo de vídeo

## 07 MULTIPLEXORES
### Componentes
Número	Código	Descripción
U3	62256	RAM 32Kb
U13	74HC32	Validador escritura. Retraso escritura
U6	74HC157	Multiplexado direcciones altas
U7	74HC157	Multiplexado direcciones altas
U104	74HC257	Multiplexado direcciones bajas color
U105	74HC257	Multiplexado direcciones bajas color
U204	74HC257	Multiplexado direcciones bajas HIRES
U205	74HC257	Multiplexado direcciones bajas HIRES